《二级注册计量师基础知识及专业务实》

试题与答案

一、计量法律、法规及计量监督管理 单选题

1、以下哪个内容不属于计量法调整的范围？ D  。A、建立计量基准、计量标准 B、制造、修理计量器具 C、进行计量检定 D、使用教学用计量器具

2、法定计量机构不得从事以下哪些行为？ B  。A、按计量检定规程进行检定 B、使用超过有效期的计量标准开展计量检定工作 C、指派取得计量检定员证的人员开展计量检定工作 D、开展授权的法定计量检定工作

3、省级以上质量监督部门对法定计量检定机构的监督主要包括 D 。A、《法定计量定检定机构监督管理办法》规定内容的执行情况 B、《法定计量定检定机构考核规范》规定内容的执行情况 C、定期或者不定期对所建计量基、标准状况进行赋值比对 D、以上全部

4、统一全国量值的最高依据是 A  。A、计量基准 B、社会公用计量标准 C、部门最高计量标准 D、工作计量标准

5、国家计量检定系统表有 B 制定。A、省、自治区、直辖市政府计量行政部门 B、国务院计量行政部门 C、国务院有关主管部门 D、计量技术机构

6、计量师初始注册者，可自取得注册计量师资格证书之日起 A  内提出注册申请。A、1年 B、2年 C、3年 D、没有时间限制

7、零售商品称重计量监督管理的对象主要是以重量结算的 A  。A、食品、金银饰品 B、化妆品 C、药品 D、以上全部

8、定量包装商品计量监督管理的对象是以销售为目的，在一定量限范围内的具有统一的 D 标注等标识内容的预包装商品。A、质量、体积、长度 B、面积 C、计数 D、以上全是多选题

9、计量立法的宗旨是 A  B  C  D  。A、加强计量监督管理，保障计量单位制的统一和量值的准确可靠 B、适应社会主义现代化建设的需要，维护国家、人民的利益  C、保障人民的健康和生命、财产的安全 D、有利于生产、贸易和科学技术的发展

10、国家法定计量检定机构应根据质量技术监督部门的授权履行下列职责   A  B  D  。A、建立社会公用计量标准 B、执行强制检定  C、没收非法计量器具 D、承办有关计量监督工作

11、在处理计量纠纷时，以 A  B  进行仲裁检定后的数据才能作为依据，并具有法律效力。A、计量基准 B、社会公用计量标准  C、部门最高计量标准 D、工作计量器具

12、计量检定规程可以由 A  B  C  制定。A、国务院计量行政部门 B、省、自治区、直辖市政府计量行政部门  C、国务院有关主管部门 D、法定计量检定机构

13、需要强制检定的计量标准包括 A  B  C  。A、社会公用计量标准 B、部门最高计量标准  C、企事业单位最高计量标准 D、工作计量标准

14、申请注册计量师初始注册需要提交的材料至少包括下列文件中的 A  B  C  。A、相应级别注册计量师资格证书  B、申请人与聘用单位签订的劳动或聘用合同 C、计量专业项目考核合格证明或《中华人民共和国计量法》规定的《计量检定员证》 D、个人身份证

15、注册计量师享有的权利包括 A  C  D   。A、在规定范围内从事计量技术工作，履行相应岗位职责 B、晋升高级职称  C、接受继续教育 D、获得与执业责任相应的劳动报酬

16、注册计量师应当履行的义务包括 A  B  C  D   。A、遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德 B、执行计量法律、法规、规章及有关技术规范  C、在本人完成的计量技术工作相关文件上签字 D、不得准许他人以本人名义执业17、《计量器具新产品管理办法》中，计量器具新产品是指 A  B 。A、制造计量器具的企业、事业单位从未生产过的计量器具  B、对原有产品在结构、材质等方面做了重大改进导致性能、技术特征发生变更的计量器具

二、计量技术法规及国际计量技术文件 单选题

18、根据计量法规定，计量检定规程分三类，即 B  。A、几何量、力学检定规程，电学、磁学检定规程，化学、核辐射检定规程 B、国家计量检定规程、部门计量检定规程、地方检定规程 C、国家计量检定规程、地方检定规程、企业检定规程 D、检定规程、操作规程、校准规程

19、计量检定规程是 A  。A、为进行计量检定，评定计量器具计量性能，判断计量器具是否合格而制定的法定性技术文件 B、计量执法人员对计量器具进行监督管理的重要法定依据 C、从计量基准到各等级的计量标准直至工作计量器具的检定程序的技术规定 D、一种进行计量检定、校准、测试所依据的方法标准

多选题

20、计量技术法规包括 A  B  C 。A、计量检定规程 B、国家计量检定系统表  C、计量技术规范 D、国家测试标准21、国家计量检定规程可用于 B  C  D   。A、产品的检验 B、计量器具的周期检定  C、计量器具修理后的检定 D、计量器具的仲裁检定

22、国家计量检定系统表是 B  C  。A、国务院计量行政部门管理计量器具，实施计量检定用的一种图表 B、将国家基准的量值逐级传递到工作计量器具，或从工作计量器具逐级溯源到国家计量基准的一个比较链，以确保全国量值的统一准确和可靠  C、由国家计量行政部门组织、修订，批准颁布，由建立计量基准的单位负责起草的，在进行量值传递或量值溯源时做为法定依据的文件 D、计量检定人员判断计量器具是否合格所依据的技术文件

三、量和单位单选题

23、在我国历史上曾把计量叫做“度量衡”，其中“量”指的是  D 的计量。A、质量 B、流量  C、电量 D、容量（容积）

24、下列单位的国际符号中，不属于国际单位制的符号是 A  。A、t B、kg  C、ns D、mm

25、S的负一次方是 B  的单位A、时间 B、频率  C、速度 D、加速度

26、速度单位的国际符号是“m/s”,其中文名称正确的写法是 C  。A、米秒 B、秒米  C、米每秒 D、每秒米

27、一位田径运动员的110米栏成绩，下列几种表示中 D  是正确的。A、12".88 B、12.88"  C、12S88 D、12.88S

28、热导率单位符号的正确书写是  A  。A、w/(k.m) B、w/k.m  C、w/k/m

29、电能单位的中文符号是 A  。A、千瓦时 B、瓦[特]  C、度 D、焦[耳]

30、比热容单位的国际符号是J/（Kg.K）,其名称的正确读法是  A  。A、焦[耳]每千克开[尔文] B、焦[耳]除以千克开[尔文]  C、焦[耳]每千克美开[尔文] D、焦[耳]每开[尔文]千克

多选题

31、力矩单位“牛顿米”，用国际符号表示时，下列符号中 b d  是正确的。A、NM B、Nm  C、mN D、N.m

32、下列量中属于国际单位制导出量的有 A B C 。A、电压 B、电阻  C、电荷量 D、电流

33、下列单位中，哪些属于国际单位制中的单位 A C D  。A、毫米 B、吨  C、吉赫 D、千帕

34、有一块接线板，其标注额定电压和电流容量时，下列表示中 B C  是正确的。A、180-240V,5-10A B、180V-240V,5A-10A  C、(180-240)V,(5-10)A D、(180-240)伏[特]，(5-10)安[培]

四、测量、计量单选题

35、  C  是“实现单位统一、量值准确可靠的活动”A、测量 B、科学实验  C、计量

36、  C  是以确定量值为目的的一组操作。A、计量 B、测试  C、测量

37、用人体秤测量人的体重使用的是  B  。A、直接比较测量法 B、直接测量法  C、间接测量法 D、动太测量法

多选题

38、计量在国民经济中的作用包括 A B C D  。A、发展科学技术的重要基础和手段 B、保证产品质量的重要手段  C、维护社会经济秩序的重要手段 D、确保国防建设的重要手段

39、计量具有的特点是 A B C D  。A、准确性 B、一致性  C、溯源性 D、法制性

40、计量按社会功能分类，可分为 A B C  。A、科学计量 B、法制计量  C、工业计量 D、农业计量五、测量结果

单选题

41、作为测量对象的特定量称为  A  。A、被测量 B、影响量  C、被测对象 D、测量结果

42、由测量所得到的赋予被测量的值及其有关的信息称为 A  。A、测量结果 B、真值  C、约定真值 D、被测量4

3、用代数法与未修正测量结果相加，以补偿其系统误差的值称 A  。A、修正值 B、校准值  C、校准因子 D、修正因子

44、测量准确度可以 B  。A、定量描述测量结果的准确程度，如准确度正负百分之一 B、定性描述测量结果的准确程度，如准确度较高  C、定量说明测量结果与已知参考值之间的一致程度 D、描述测量值之间的分散程度

45、以 A 表示的测量不确定度称标准不确定度A、标准偏差 B、测量值取值区间的半宽度  C、实验标准偏差 D、数学期望

46、由合成不确定度的倍数（一般2-3倍）得到的不确定度称 A  。A、扩展不确定度 B、总不确定度  C、标准不确定度 D、B类标准不确定度

多选题

47、测量误差按性质分为 A B  。A、系统误差 B、随机误差  C、测量不确定度 D、最大允许误差

48、以下方法中 A C D  获得的是测量结果的复现性。A、在改变了的测量条件下，计算对同一被测量的测量结果的一致性，用实验标准差表示 B、在相同条件下，对同一被测量进行多次测量，计算所得测量结果之间的一致性  C、在相同条件下，对不同被测量进行测量，计算所得测量结果之间的一致性 D、在相同条件下，由不同的人对同一被测量进行测量，计算所得测量结果之间的一致性，用实验标准差表示

49、测量不确定度小，表明 C D  。A、测量结果接近真值 B、测量结果准确度高  C、测量值的分散性小 D、测量结果可能值所在的区间小

50、测量不确定度评定方法中，根据一系列测量数据估算实验标准偏差的评定方法称为 A D  。A、测量不确定度的统计评定方法 B、测量不确定度的实验估计方法  C、测量不确定度B类评定方法 D、测量不确定度的A类评定方法

六、测量仪器及其特性单选题

51、实物量具是 A  。A、使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的计量器具 B、能将输入量转化为输出量的计量器具  C、能指示被测量值的计量器具 D、结构上一般有测量机构，是一种被动式计量器具

52、下列计量器具中  A  是指示式计量器具。A、血压计 B、量块  C、电阻箱 D、刚卷尺

53、测量传感器是指 A  。A、提供与输入量有确定关系的输出量的器件 B、一种指示式计量器具  C、输入和输出是同种量的仪器 D、通过转换得到的指示值或等效信息的仪器

54、某一玻璃液体温度计，其标尺下限示值为-20（温度符号），而其上限示值为+80（温度符号），则该温度计的上限与下限之差为该温度计的 A  。A、量程 B、示值范围  C、标称范围 D、测量范围

55、有2台检流计，A台输入1mA光标移动10格，B台输入1mA光标移动20格，则A台检流计的灵敏度比B台检流计的灵敏度 A  。A、低 B、高  C、相同 D、相近

56、当一台天平的指针产生可觉察位移的最小负荷变化为10mg,则此天平的 A  为10mg。A、鉴别力 B、灵敏度  C、分辨力 D、死区

57、在相同测量条件下，重复测量同一个被测量，测量仪器提供相近示值的能力称为测量仪器的 A  。A、重复性 B、稳定性  C、复现性 D、示值变化

58、某一被检电压表的示值为20V，用标准电压表检定，其电压实际值（标准值）为20.1V，则示值20V的误差为 A  。A、-0.1V B、0.1v  C、0.05V D、-O.O5V

59、检定一台准确度等级为2.5级、上限为100A的电流表， 发现在50A的示值误差为2A，且为各被检示值中为最大，所以该电流表检定结果引用误差不大于 A  。A、+2% B、-2%  C、+4% D、-2.5%

60、通常把被测量值为零时测量仪器的示值相对于标尺零刻线之差值称为  A  。A、零值误差（即零值的基值误差） B、零位误差  C、固有误差 D、测量仪器的偏移

61、某一检定员，对某一测量仪器在参考条件下，通过检定确定了该测量仪器的各点的示值误差，该误差是 A  。A、测量仪器的基本误差 B、测量仪器的最大允许误差  C、测量仪器的重复性

62、使测量仪器的规定计量特性不受损也不降低，其后仍可在额定操作条件下运行而能承受的极端条件称  A  。A、极限条件 B、参考条件  C、额定操作条件 D、正常使用条件

多选题

63、单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具在学术语中为 A C  。A、测量仪器 B、测量链  C、计量器具 D、测量传感器

64、下列计量器具中 B C  属于实物量具A、流量计 B、标准信号发生器  C、砝码 D、秤

65、测量设备是指 A B D  。以及进行测量所必须的资料的总称A、测量仪器 B、测量标准（包括标准物质）  C、被测件 D、辅助设备

66、测量仪器的准确度是一个定性的概念，在实际应用中应该用测量仪器的 A B  表示其准确程度A、最大允许误差 B、准确度等级  C、测量不确定度 D、测量误差

67、测量仪器的使用条件包括 A C D 。A、参考条件 B、标准测量条件  C、额定操作条件 D、极限条件七、测量标准

单选题

68、根据测量标准的定义，下列计量器具中 A  不是测量标准。A、100KN材料实验机 B、100KN国家力值基准  C、100KN0.1级标准测力计 D、100KN力标准机

69、下列中  A  不属于测量标准。A、工作计量器具 B、计量基准  C、标准物质 D、计量标准

70、计量基准由  A  根据社会、经济发展和科学进步的需要，统一规划，组织建立。A、国务院计量行政部门 B、省级计量行政部门  C、各级计量行政部门 D、国务院有关部门

71、下列关于计量基准描述不正确的是  A  。A、全国的各级计量标准和工作计量器具的量值都要直接溯源于计量基准 B、计量基准是一个国家量值的源头  C、计量基准经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值的最高依据

72、下列计量标准中可以不经过计量行政部门考核、批准，就可以直接使用的是 A  。A、企事业次级计量标准 B、社会公用计量标准  C、企事业最高计量标准 D、部门最高计量标准

73、某单位没有流量方面的计量标准，现在新建立了一项流量计量标准，它的量值可以溯源到本单位的质量和时间的计量标准，所以  A  。A、可以判定其属于最高计量标准 B、可以判定其属于次级计量标准  C、无法叛定其属于最高计量标准还是次级计量标准 D、既可以作为最高计量标准又可以作为次级计量标准74、 A  是经过计量行政部门考核、批准，作为统一本地区量值的依据，在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准。A、社会公用计量标准 B、部门最高计量标准  C、企事业最高计量标准 D、企事业次级计量标准

75、某市一家化工企业建立了一项温度最高计量标准，经大地计量行政部门考核合格后，可以 B  。A、在该企业内部开展强制检定 B、在该企业内部开展非强制检定  C、在全市范围内开展非强制检定

76、申请考核单位应当在《计量标准考核证书》 有效期满前 D  向主持考核的计量行政部门提出计量标准的复查考核申请。A、一个月 B、三个月  C、五个月 D、六个月

多选题

77、测量标准是为了 A B D  量的单位或一个或多个量值，用作参考的实物量具、测量仪器、参考物质或测量系统A、定义 B、复现  C、获得 D、保存

78、社会公用计量标准必须经过计量行政部门主持考核合格，取得  B  D 方能向社会开展量值传递。A、《标准考核合格证书》 B、《计量标准考核证书》  C、《计量检定员证》 D、《社会公用计量标准证书》

79、二级标准物质可以用来  A C D 。A、校准测量装置 B、标定一级标准物质  C、评价计量方法 D、给材料赋值

八、质量管理体系的建立与运行单选题

80、计量机构进行计量检定必须配备 A  。A、计量标准 B、抽样设备  C、测量设备 D、检测设备

81、开展校准时，机构应使用满足 A  的，对所进行的校准事宜的校准方法。A、顾客需要 B、仪器生产厂需要  C、计量检定机构要求 D、以上全是

82、开展商品量检测时，应使用国家统一的商品量检测技术规范，如无国家统一制定的技术规范，应执行由 A  规定的检测方法。A、省级以上政府计量行政部门 B、县级以上政府行政计量部门  C、国家质量监督检疫总局 D、计量检定机构

83、为了保证检定、校准和检测质量的目标，必须对检定、校准和检测的 A  两个方面进行全面有效控制，对控制获得的数据进行分析，并且采取相应的措施。A、实施过程和结果 B、原始记录和证书报告  C、人员和设备 D、检测方法和检测设备

84、检定、校准、和检测结果的原始观测数据应在 A  予以记录。A、工作时 B、工作前  C、工作后 D、以上都可以

85、计量技术机构采取纠正措施的目的是  D  。A、查找不合格 B、查找不合格的原因  C、消除不合格 D、消除不合格原因

多选题

86、质量管理体系文件通常包括 A B    。A、质量方针和目标 B、质量手册、程序文件、和作业指导书  C、党政管理制度 D、人事制度

87、决定计量技术机构检定、校准和检测的正确行和可靠性的资源包括 A B C    。A、人员和检测设备 B、设施和环境条件  C、检定、校准和检测方法 D、与顾客的良好关系

88、对出具的计量检定证书和校准证书，以下项  A C D  要求是必须满足的基本要求。A、应准确、清晰和客观地报告每一项检定、校准和检测的结果 B、应给出检定或校准的日期和有效期 C、出具的检定、校准证书应有责任人签字并加盖单位专用章 D、证书的格式和内容应符合相应技术规范的要求

89、每份检定、校准和检测的记录应包含足够的信息，以便必要时 A B D    。A、追溯环境因素对测量结果的影响 B、追溯测量设备对测量结果的影响  C、追溯测量误差的大小 D、在接近原来条件下复现测量结果

九、计量安全防护(）单选题

90、计量安全防护是指在计量工作及相关活动中的 C  的安全和防护问题。A、测量数据 B、财产  C、人员、设备 D、环境

91、认识危险源的存在并确定其特性的过程称为危险源辨识。危险源辨识是 A  的基础。A、风险评估 B、事故规律调查  C、危害范围评估 D、损失大小评估

92、燃烧必须同时具备下列三个条件：可然物、氧化剂和点火源。工作中必须使用可燃物时，最容易和最有效的安全措施是  B  予以记录。A、消除氧化剂 B、消除点火源  C、配备灭火器材 D、培训消防人员

多选题

93、工作场所防止人身触电的有效保护措施包括 A B C  。A、触电保安器 B、采取标识和围挡措施，避免人员过分靠近危险区域  C、为相关人员配备必要的防护用品 D、加防静电地板及采取其他防静电措施

94、为保证安全，在开展现场检定、校准、检测时，必须注意  A B C D  。A、了解和遵守现场的安全规定 B、观察相关区域中容易发生危险的可能性  C、依据检定、校准、检测的技术规范进行操作 D、携带必要的防护用品十、职业道德教育

单选题

95、职业道德是同行均承认的道德准线，是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则，职业道德  D  。A、可以提高和维护从业人员的形象和声誉 B、是以行业的生存和兴旺为目标  C、不具有强制性，但通过培训和同业人员的相互影响发挥作用 D、以上都是

96、不同职业的职业道德有相同部分，也有不同部分，其原因在于   A  。A、职业的共同点和差异点 B、该行业领导人的个人喜好  C、职业间的相互影响 D、以上都是

96、注册计量师要客观公正，不得 D  。A、为某主观期望的结论篡改、捏造测量数据，测量结果以数据为依据 B、投机取巧、断章取义、隐瞒或歪曲事实真象  C、违反科学规律、给出与客观事实不符的结论 D、以上都是

多选题

97、建立注册计量师的职业道德，是为了 A B C  。A、使注册计量师的服务最大限度的符合顾客的需要，保证顾客的利益 B、维护计量技术机构的形象和公信力  C、建立计量注册师的良好形象，最大限度地保护计量师的利益 D、提高工作效率

98、注册计量师的职业道德包括  A B C D  。A、依法办事、客观公正 B、严谨细致、诚实守信  C、服务热情、团队合作 D、不断进取，勇于创新

99、注册计量师必须具有良好的团队精神。在团队合作中，应该  A B C   。A、服从领导，尊重分工，各司其职 B、对不同学术观点应进行平等的讨论，相互尊重  C、团结协作，发扬尊老扶新的良好风尚 D、在于顾客发生争执时，挺身维护自己的同志